## Slide 1
250
ひろしま自動車産学官連携推進会議
中四国
広島県広島市
チームひろじれん
モデルの構成
1.要求モデル
SysMLの要求図、ユースケース図、機能フロー図を用いて要求分析を行った。
システムの目的をプロジェクトの目的と目標から導出している。
活動のコンセプトである「シンプルに設計する」と「単純化」を要求図の中に示している。
2.分析モデル
SysMLのブロック図、状態遷移図、シーケンス図を用いて分析モデルを記述している。
状態遷移図を用いて動作定義の表現を試みた。
解法の指針は活動のコンセプト「シンプルに設計する」から導いた。
3.設計モデル
構造モデルはSysMLのブロック図、振る舞いはシーケンス図で記述している。
振る舞いモデルはブロック運搬の経路探索を中心に記述している。
4.制御モデル
重点テーマである「画像処理」と「AIの活用」を中心に記述している
ここに書いた説明で、モデル図全体を読んで得られる分析、設計の全体像、重要なポイント、効果や実績を捉えることができる
ここに書いた説明で、どのように分析設計が進められ、分析に何が書いてあるか、設計の何が書いてあるか、制御として何に取り組んでいるか、それらがどのようにつながっているか、といったことが把握できる
配布時のこの領域の大きさが記載可能な範囲です
チーム紹介、目標、意気込み
【チームの活動目標】
ロボコン活動を通じて、MBD設計技術の習得を目指す。
これまで学んできた制御則を実機に実装する。
【設計目標】
シンプルに設計する。
【チームメンバと意気込み】
難所をクリアして「完走」を目指します。
モデルの概要
SysMLをつかってモデル記述を行う。
リザルトタイム「20秒以下」をシステム目標とし、それを実現するための要件を分析した。
機能実現では重点テーマである、画像処理とAIを有効的に活用した。
分析モデル、設計モデルの振る舞いではブロック運搬の経路生成を中心に記述している。

## Slide 2
1.要求モデル
①システムの目的を定義するために、我々の活動(プロジェクト)の目的と目標を始めに定義した。
②①の目的と目標からシステムの目的と目標を導出した。
③システムの目標から機能要求を分析、定義した。
1.1要求図
①
②
③
要求モデルをSYSMLの
A.要求図、B.ユースケース図、C.機能フロー図で示す。
1.2ユースケース図
1.3機能フロー図
キャリブレーション後からガレージまでの機能フロー図を示す。
システムを司令システム(Bluetooth機器)と走行体システムで構成するコンセプトとし、それぞれの振る舞いを定義した。
※ユースケース記述は割愛する

## Slide 3
分析モデル
プロジェクトのコンセプト「シンプルに設計する」から4つの指針を定義した。
2.1ゲームの要素定義
2.2走行体の動作定義
2.3指針
 | コンセプト | 指針 | 有効性
① | 単純に解く | フルビンゴのみを狙う | 検索の組み合わせの削減
② | 単純に動作する | ブロックが置かれた交差サークルは通過しない | 単純な動作による品質向上
③ | 単純に探索する | 運搬経路はA*探索を繰り返す事によって行う | 開発工数の削減
④ | 単純に実装する | 機能実現はPythonのライブラリやIPを活用する | 検証工数の削減
ゲームの構成要素をSYSMLのブロック図で示す。
①ブロックサークルと交差サークルは
司令システム内では 接点(ノード)と
して扱う。
①
5
18
0
1
4
7
8
13
14
20
21
11
17
2
3
6
9
10
15
16
22
23
12
19
ノード
スタートノード
ゴールノード
赤ノード
②
②左図の実線と点線はノード間の接続を
示す。実線は実コース上にラインが
存在し、点線はラインが存在しない。
青ノード
緑ノード
緑ノード
ボーナスノード
③司令システムはブロック運搬経路を
探索するためにマップを持つ。マップ
はブロックが無いノードの集合である。
③
③
2.4解法
走行体の動作を状態遷移図で示す。
※トリガーや遷移ガードなどは割愛
①プロジェクトのコンセプト「単純化する」からブロックを避けるなどの
複雑な動作は排除した。
②単純化のため、コマンド受信（更新）と動作を繰り返す。
解法をシーケンス図で示す。
2.分析モデル

## Slide 4
3.設計モデル
3.1設計方針
3.2構造モデル
システム構造をSysMLのブロック定義で示す。
判断システム
設計方針を示す。
コンセプト | 設計方針 | 
シンプルに設計する | 関連の強い機能をまとめ4つのサブシステムに割り当てる | ①
単純化する | 同じ要素・設計思想で複数の機能を実現する | ②
①サブシステム化
①
①
①
ステークホルダ要求 | 設計方針 | 
画像処理の活用 | 数字の推定の前処理に画像処理を活用する | ③
AIの活用 | 数字推定とブロック色の推定にニューラルネットワークを活用する | ④
MBD開発 | 走行体の制御設計にMatlab Simulink を活用する | ⑤
③画像処理の活用
②単純化
②単純化
④AIの活用
⑤MBD開発
①サブシステム化

## Slide 5
3.3振る舞いモデル
ブロック並べの経路探索の振る舞いをSysMLのシーケンス図で示す。
3.3.1運搬先の決定
5
18
0
1
4
7
8
13
14
20
21
11
17
2
3
6
9
10
15
16
22
23
12
19
①運搬するブロックの決定
走行体から直線距離で一番近いブロックを選択する。左図の場合はノード13にあるブロックを選択する。
走行体。
①運搬するブロックの決定
②運搬先(ゴール・ノード) の決定
スタート・ノード（左図の場合はノード13)からブロック候補先ノード(ノード6と18)の直線距離を計算する。距離の短い方をゴール・ノードとして選択する。
(左図の場合は、ノード18)
②運搬先の決定
3.3.2経路探索
左下図に運搬先の決定に関する要素とそれらの振る舞いを示す。
左下図に経路検索に関する要素とそれらの振る舞いを示す。
未探索ノードが無くなるまで
5
18
1
4
7
13
14
20
11
3
6
9
16
22
19
経路探索に用いるマップを示す。運搬ブロック以外のブロックがあるノードはノードに含まない。
マップ
スタート
ゴール
③次に進むノードの選択
近隣ノード(ノード7,11,14,20)から現行ノード、近隣ノードとゴールノードを結んだ距離が一番小さいノードを次へ進むノードとして選択する。
18
7
13
14
20
11
9
16
22
19
③次に進むノードの選択

## Slide 6
4.制御モデル
4.2.1画像処理
下記のテーブルにブロックビンゴのクリアに求められる上位機機能と1次機能、そして機能を実現するための要素技術を示す。 *1:CNN 畳み込みニューラルネットワーク
上位機能 | 1次機能 | 要素技術
ボーナスサークルの推定 | 画像から数字を推定 | ①画像処理 ②CNN (*1)
ブロックが置かれた ブロック・サークルの推定 | 画像からブロック・サークル内の ブロックの有無と色の推定 | ①画像処理 ②CNN
交差サークルの ブロックの色の推定 | 画像からブロック色を推定する | ①画像処理 ②CNN
ブロック運搬経路の探索 | 運搬先までの最短経路を探索する | ③データ構造 ④探索問題(A*探索)
ブロック運搬 | 目的の位置まで移動する | ⑤自己位置推定 ⑥ロボット制御
制御の戦略の前にブロックビンゴの戦略を紹介する。
4.1.1ゲーム戦略
分析モデルでは「フルビンゴのみを狙う」という指針を定義した。一つずつビンゴを成立させるような並べ方はせず、近くのブロックからブロック・サークルに運搬し、最終的にフルビンゴが成立する並べ方をゲーム戦略として選んだ。
4.1.2制御戦略
カメラシステムから取り込んだ画像を数字の推定、ブロックの有無と色の推定に用いている畳み込みニューラルネットワークに入力に適した(28x28ピクセル)の画像に処理を行う。
ボーナスサークル推定のための機能フローと要素技術を示す
①画像処理
・台形補正
・クリッピング
・グレイスケール
・正規化
・HSV変換
28x28ピクセル
グレイスケール
784x1ベクトル
入力層
784ノード
隠れ層
512ノード
隠れ層
512ノード
出力層
10ノード
数字 | エンコード
0 | 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1 | 0,1,0,0,0,0,0,0,0,0
2 | 0,0,1,0,0,0,0,0,0,0
3 | 0,0,0,1,0,0,0,0,0,0
4 | 0,0,0,0,1,0,0,0,0,0
5 | 0,0,0,0,0,1,0,0,0,0
6 | 0,0,0,0,0,0,1,0,0,0
7 | 0,0,0,0,0,0,0,1,0,0
8 | 0,0,0,0,0,0,0,0,1,0
9 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,1
0.11
0.03
0.08
0.06
0.03
0.01
0.13
0.06
0.98
0.10
ボーナスサークルは8と推定する
②数字の推定 ・CNN(Tensor Flow, Keras)
4.1制御戦略
4.2要素技術
■台形補正
数字カード、ブロックサークルの領域をクリッピングしやすいように台形補正を行う。
■クリッピング
領域毎にクリッピングを行う。
数字画像は、クリッピング後はCNNの入力に合わせて28x28の大きさにリサイズを行い、グレースケールに変換、正規化を行う。
クリッピング
■正規化
ブロック・サークル画像と交差サークル画像は、グレイスケール変換の代わりにRGB-HSV変換を行う。ブロック推定用CNNへは色相データを入力する。
左から数字画像、
ブロック・
サークル画像
交差サークル画像
4.2.2畳み込みニューラルネットワーク
■CNNのアーキテクチャ
コンセプト「シンプルに設計する」に基づき、同じCNNのアーキテクチャで数字の推定、ブロックの有無し推定、ブロックの色推定を行うこととし、それぞれの出力に応じて隠れそうの重み付けの学習を行った。CNNの概念図を上図に示す。入力は28x28ピクセルを784x1のベクトルに変換したデータ、出力は10ノードとした。CNNの実装はPythonのKerasライブラリを用いた。下記にKeras によるCNNのモデルを示す。トレーニングによるオーバーフィッティングを防ぐためにドロップアウトレイラーを採用した。
■隠れ層のトレーニング
設計工数を削除するために数字推定CNNの学習には画像データセットのMNISTを用いた。ブロックの色推定CNN の学習に使うトレイニング、バリデーション、テストデータはカメラシステムを用いて作成した。下記に数字推定CNNの学習結果を示す。学習の結果 97%以上の精度で数字を推定する事が出来た。