## Slide 1: チームひろじれん 設計ノート

## Slide 2
競技全体のシステム図
超音波
センサ
ジャイロ
センサ
光センサ
M
M
CPU
乾電池
M
PC
Camera
Raspberry Pi3
ルーター
bluetooth
画像処理
1
2
3
4
5
6
7
8
コース外の
障害物
PC操作者
走行体
操作者
照明
照明
コース
走行体
灰色ライン
黒色ライン
ブロック並べエリア
ブロック
LANケーブル
Bluetooth通信機器
Bluetooth

## Slide 3
自立走行システム図
超音波センサ
ジャイロセンサ
光センサ
M
M
M
CPU
tail_motor_pwm
left/right_motor_pwm
arm_motor_pwm
tail_motor_encoder
l/r_motor_encoder
arm_motor_encoder
color_sensor
gyro_sensor
sonar_sensor
乾電池
mV/mA
PC
Bluetooth通信機器
Bluetooth

## Slide 4
司令システム
走行体システム
α版システム図
カメラ
システム
ルーター
Ethernet
画像取得
fromURL
数字カード
の推定
(CNN)
カラーブロック
の推定
(Computer Visio
or
CNN)
ブロック並べ
経路探索
(A* search)
走行体の
位置取得
Bluetooth
Bluetooth
自己位置推定
(Kalman Filter)
ライン推定
(ニューラル
ネットワーク??)
目標運動量の
判定
Color
Sensor
Motor
Encoder
PWM_GEN
Motors
走行体
物理モデル
走行体
制御
認知
判断
操作
20190508
Kaoru Ota
システムの目的：チャレンジの場の提供
ライン
トレース

## Slide 5
設計ブロック
司令システム
走行体システム
カメラ
システム
ルーター
Ethernet
画像取得
fromURL
数字カード
の推定
(CNN)
カラーブロック
の推定
(Computer Visio
or
CNN)
ブロック並べ
経路探索
(A* search)
走行体の
位置取得
Bluetooth
Bluetooth
自己位置推定
(Kalman Filter)
ライン推定
(ニューラル
ネットワーク??)
目標運動量の
判定
Color
Sensor
Motor
Encoder
PWM_GEN
Motors
走行体
物理モデル
走行体
制御
認知
判断
操作
ライン
トレース
①走行体制御ブロック
③データ通信ブロック
④画像処理・Deep Learningブロック
⑤経路探索・目標動作決定ブロック
②自己位置・ライン推定ブロック

## Slide 6
開発環境案
司令システム
走行体システム
カメラ
システム
ルーター
Ethernet
画像取得
fromURL
数字カード
の推定
(CNN)
カラーブロック
の推定
(Computer Visio
or
CNN)
ブロック並べ
経路探索
(A* search)
走行体の
位置取得
Bluetooth
Bluetooth
自己位置推定
(Kalman Filter)
ライン推定
(ニューラル
ネットワーク??)
目標運動量の
判定
Color
Sensor
Motor
Encoder
PWM_GEN
Motors
走行体
物理モデル
走行体
制御
ライン
トレース
Python
(Anaconda
Jupyter notebook)
Matlab Simulink
C++
C++
Matlab Simulink

## Slide 7
機能展開図 走行体システム
一次機能 | 二次機能 |  | 
ラインと色を推定する | RGBをHSVに変換する |  | 
 | HSVの輝度情報からラインを推定する |  | 
 | カラーセンサーを垂直に保つ |  | 
 | カラーセンサーを水平に保つ |  | 
状態モデルを更新する | 走行体の座標を計算する |  | 
 | 走行体の進行角度を計算する |  | 
 | 車速を計算する |  | 
 | ヨーレートを計算する |  | 
センサ故障を推定する | センサ出力パターンを監視する |  | 
目標加速度を決める | 走行体の座標から走行アリアを判定する |  | 
目標ヨーレートを決める | ライントレースをする |  | 
 | マップトレースをする |  | 
走行軌道曲率を計算する | 車速とコースの曲率から基準ヨーレートを計算する |  | 
航法を選択する | ライン喪失を検出する |  | 
 | ライン復帰を検出する |  | 
前後加速度を作る |  |  | 
横加速度を作る |  |  | 
データをコマンドシステムに送る | データをBluetoothを介してシリアル送信する |  | 
データをコマンドシステムから受ける | データをBluetoothを介してシリアル受信する |  | 

## Slide 8
機能を洗い出す「走行する」
1次機能 | ２次機能 | JIRA
目標加速度と目標ヨーレートからモーターPWM値を決める |  | https://kaoruota.atlassian.net/browse/KP-146
走行体のブレを抑える | 一次フィルタでPWMの変化をなまらす | 
上位機能：走行する
非機能要求：電池容量によらず一定速度
非機能要求：キビキビ動く

## Slide 9
機能の洗い出し「ラインをトレースする」
1次機能 | ２次機能 | JIRA
ラインを推定する | RGBを正規化する | 
↑ | RGBをHSVに変換する | 
↑ | HSVの輝度情報からラインを推定する | 
↑ | カラーセンサーを垂直に保つ | 
↑ | 外乱の影響を抑える(フィルタ) | 
目標ヨーレートを決定する | PI制御? | 
↑ | コース形状に合わせて基準ヨーレートを変更する | 
走行する |  | 
上位機能：ラインをトレースする
非機能要求：安定している

## Slide 10
機能の洗い出し「青色ラインを推定する」
1次機能 | ２次機能 | JIRA
上位機能：青色ラインを推定する
コンセプト HSVの彩度情報が使えないか、、
コンセプト 走行体を左右に降って輝度の変化で見る、、、

## Slide 11
機能の洗い出し「自己位置を推定する」
1次機能 | ２次機能 | JIRA
状態空間モデルを更新する | モーターエンコードから回転角度を取得する | 
ライン値と走行エリアからxy座標を推定する |  | 
上位機能：自己位置を推定する
コンセプト：カルマンフィルタを用いる

## Slide 12
機能の洗い出し「コースに復帰する」
1次機能 | ２次機能 | JIRA
ラインからの逸脱を推定する |  | 
ライン逸脱フラグを上げる |  | 
ラインを探索する | 来週ライン検知位置と現在位置を結ぶベクトルを計算する | 
 | 走行体を目標ベクトルを同じ角度に旋回させる | 
 | ラインを検知するまで後退する | 
ライン逸脱フラグを下げる |  | 
上位機能：コースに復帰する
非機能要求：確実に復帰する

## Slide 13
機能の洗い出し「数字カードの数字を推定する」
1次機能 | ２次機能 | JIRA
ネットワーク経由で動画を取得する | URLから動画を取得する | 
上位機能：数字カードの数字を推定する
コンセプト：トレーニング済みのCNN

## Slide 14
機能の洗い出し「ブロックを運ぶ」
1次機能 | ２次機能 | JIRA
旋回する |  | 
上位機能：ブロックを運ぶ
非機能要求：確実に運ぶ

## Slide 15: ①走行体ブロック 設計

## Slide 16
走行体の走りに関する要求
これからの要求から走りに関する要件を次のページに示す

## Slide 17
走行体の走りに関する要件
時間[s]
速度[mm/s]
400
要件
バッテリ電圧が8〜9[v]の時、
加速時は加速度を100[mm/s^2]一定に保つこと。
速度が200[mm/s]に達した場合、加速度は0[mm/s^2]にすること。
減速時は加速度を-100[mm/s^2]一定に保つこと。
バッテリー電圧が9[v]より大きい または8[v]以下の時は、
何も保障しなくてよい。
0
バッテリ電圧：8.0[V]
バッテリ電圧：9.0[V]
バッテリ電圧：7.0[V]
加速度[mm/s^2]
時間[s]
2
t
t+2
200
-200
0
2
t
t+2

## Slide 18
走行体の走りに関する検証仕様
時間[s]
速度[mm/s]
400
0
4
14
16
2
0
4
14
16
2
4800
移動距離[mm]
時間[s]
Start
Goal
4800
[mm]

## Slide 19
制御の目的①：走行体をキビキビ動かす。
走行体をキビキビ動かす
機能①：スムーズに走る
性能①：加速度○○m2/s^2
要素①：走行体の数学モデル
機能②：素早く目標速度に到達
性能②：応答時間○○秒
要素②：コントローラ
機能②：
性能②：
要素②：

## Slide 20
制御の目的①：キビキビ制御システム
車輪
走行体
モーター
ドライバ
DCモータ
ギア
キビキビ制御
システム
回転角
センサ
角速度[rad/s]
電圧[v]
A/D
converter
モーター
ドライバ
DCモータ
ギア
電圧[v]/電流[i]
トルク[Nm]
トルク[Nm]
デューティ比 [%]
目標加速度 [m/s^2]
角速度値[rad/s]
乾電池
電圧[v]/電流[i]
光センサ
LED
A/D
converter
RGB値
光
光
目標角速度度 [rad/s]
PWM_GEN

## Slide 21
PWM_GENの設計

## Slide 22
制御の目的②：安定したライントレースを行う
安定したライントレース
機能①：ラインを検出する
性能①：検出率100%
要素①：カラーセンサー
機能②：ふらふらしない
性能②：参照軌道との誤差0
要素②：最適な制御パラメータ
機能②：
性能②：
要素②：

## Slide 23
制御の目的②：ライントレース制御システム
車輪
走行体
モーター
ドライバ
DCモータ
ギア
ライントレース制御
システム
回転角
センサ
角速度[rad/s]
電圧[v]
A/D
converter
モーター
ドライバ
DCモータ
ギア
電圧[v]/電流[i]
トルク[Nm]
トルク[Nm]
デューティ比 [%]
目標○○
角速度値[rad/s]
乾電池
電圧[v]/電流[i]
光センサ
LED
A/D
converter
RGB値
光
光
キビキビ
制御システム
目標
加速度
[m/s^2]
目標
角速度
[rad/s]

## Slide 24: ②自己位置・ライン推定 ブロック 設計

## Slide 25
〇〇

## Slide 26: ③データ通信ブロック 設計

## Slide 27
〇〇

## Slide 28: ④画像処理・Deep Learningブロック 設計

## Slide 29
〇〇

## Slide 30: ⑤経路探索・目標動作決定 ブロック 設計

## Slide 31
〇〇