## Slide 1: チームひろじれん 設計ノート

## Slide 2
競技全体のシステム図
超音波
センサ
ジャイロ
センサ
光センサ
M
M
CPU
乾電池
M
PC
Camera
Raspberry Pi3
ルーター
bluetooth
画像処理
1
2
3
4
5
6
7
8
コース外の
障害物
PC操作者
走行体
操作者
照明
照明
コース
走行体
灰色ライン
黒色ライン
ブロック並べエリア
ブロック
LANケーブル
Bluetooth通信機器
Bluetooth

## Slide 3
自立走行システム図
超音波センサ
ジャイロセンサ
光センサ
M
M
M
CPU
tail_motor_pwm
left/right_motor_pwm
arm_motor_pwm
tail_motor_encoder
l/r_motor_encoder
arm_motor_encoder
color_sensor
gyro_sensor
sonar_sensor
乾電池
mV/mA
PC
Bluetooth通信機器
Bluetooth

## Slide 4
司令システム
走行体システム
α版システム図
カメラ
システム
ルーター
Ethernet
画像取得
fromURL
数字カード
の推定
(CNN)
カラーブロック
の推定
(Computer Visio
or
CNN)
ブロック並べ
経路探索
(A* search)
走行体の
位置取得
Bluetooth
Bluetooth
自己位置推定
(Kalman Filter)
ライン推定
(ニューラル
ネットワーク??)
目標運動量の
判定
Color
Sensor
Motor
Encoder
PWM_GEN
Motors
走行体
物理モデル
走行体
制御
認知
判断
操作
20190508
Kaoru Ota
システムの目的：チャレンジの場の提供
ライン
トレース
計画

## Slide 5
設計ブロック
司令システム
走行体システム
カメラ
システム
ルーター
Ethernet
画像取得
fromURL
数字カード
の推定
(CNN)
カラーブロック
の推定
(Computer Visio
or
CNN)
ブロック並べ
経路探索
(A* search)
走行体の
位置取得
Bluetooth
Bluetooth
自己位置推定
(Kalman Filter)
ライン推定
(ニューラル
ネットワーク??)
目標運動量の
判定
Color
Sensor
Motor
Encoder
PWM_GEN
Motors
走行体
物理モデル
走行体
制御
認知
判断
操作
ライン
トレース
①走行体制御ブロック
③データ通信ブロック
④画像処理・Deep Learningブロック
⑤経路探索・目標動作決定ブロック
②自己位置・ライン推定ブロック

## Slide 6
開発環境案
司令システム
走行体システム
カメラ
システム
ルーター
Ethernet
画像取得
fromURL
数字カード
の推定
(CNN)
カラーブロック
の推定
(Computer Visio
or
CNN)
ブロック並べ
経路探索
(A* search)
走行体の
位置取得
Bluetooth
Bluetooth
自己位置推定
(Kalman Filter)
ライン推定
(ニューラル
ネットワーク??)
目標運動量の
判定
Color
Sensor
Motor
Encoder
PWM_GEN
Motors
走行体
物理モデル
走行体
制御
ライン
トレース
Python
(Anaconda
Jupyter notebook)
Matlab Simulink
C++
C++
Matlab Simulink

## Slide 7
基本機能一覧
基本機能 | 
走行する | 
ラインをトレースする | 
青色ラインを推定する | 
自己位置を推定する | 
コースに復帰する | 
数字カードの数字を推定する | 
ブロックが配置されたカラーサークルの位置とブロックの色を推定する | 
各交点サークルに置かれたブロックの色を推定する | 
運搬経路を探索する | 
ブロックを運ぶ | 
情報を送受信する | 

## Slide 8
機能を洗い出す「走行する」
1次機能 | ２次機能 | JIRA
目標加速度と目標ヨーレートからモーターPWM値を決める |  | https://kaoruota.atlassian.net/browse/KP-146
走行体のブレを抑える | 一次フィルタでPWMの変化をなまらす | 
上位機能：走行する
非機能要求：電池容量によらず一定速度
非機能要求：キビキビ動く

## Slide 9
機能の洗い出し「ラインをトレースする」
1次機能 | ２次機能 | JIRA
ラインを推定する | RGBを正規化する | 
↑ | RGBをHSVに変換する | 
↑ | HSVの輝度情報からラインを推定する | 
↑ | カラーセンサーを垂直に保つ | 
↑ | 外乱の影響を抑える(フィルタ) | 
目標ヨーレートを決定する | PI制御? | 
↑ | コース形状に合わせて基準ヨーレートを変更する | 
走行する |  | 
上位機能：ラインをトレースする
非機能要求：安定している

## Slide 10
機能の洗い出し「青色ラインを推定する」
1次機能 | ２次機能 | JIRA
上位機能：青色ラインを推定する
コンセプト HSVの彩度情報が使えないか、、
コンセプト 走行体を左右に降って輝度の変化で見る、、、
この機能が必要なのか、
その場合どのように実現するかの検討が必要

## Slide 11
機能の洗い出し「自己位置を推定する」
1次機能 | ２次機能 | JIRA
状態空間モデルを更新する | モーターエンコードから回転角度を取得する | 
ライン値と走行エリアからxy座標を推定する |  | 
上位機能：自己位置を推定する
コンセプト：カルマンフィルタを用いる

## Slide 12
機能の洗い出し「コースに復帰する」
1次機能 | ２次機能 | JIRA
ラインからの逸脱を推定する |  | 
ライン逸脱フラグを上げる |  | 
ラインを探索する | 来週ライン検知位置と現在位置を結ぶベクトルを計算する | 
 | 走行体を目標ベクトルを同じ角度に旋回させる | 
 | ラインを検知するまで後退する | 
ライン逸脱フラグを下げる |  | 
上位機能：コースに復帰する
非機能要求：確実に復帰する

## Slide 13
機能の洗い出し「数字カードの数字を推定する」
1次機能 | ２次機能 | JIRA
ネットワーク経由で動画を取得する | URLから動画を取得する | 
動画から静止画を作る |  | 
静止画を正方形にする | 画像を台形補正する | 
RGB-HSV変換する |  | 
画像から数字カードの部分を抜き出す |  | 
数字カード部の画像を正方形にする |  | 
数字を推定する | ニューラルネットワーク | 
上位機能：数字カードの数字を推定する
コンセプト：トレーニング済みのCNN

## Slide 14
機能の洗い出し「ブロックが配置されたカラーサークルの位置とブロックの色を推定する」
1次機能 | ２次機能 | JIRA
ブロックが置かれたサークルを推定する | 画像の差分を取る | 
↑ | キャリブレーション中にコース画像を保存する | 
↑ | ブロック領域を特定する | 
ブロックの色を推定する | ブロック描画領域の重心位置のピクセルを色判定に使用する | 
↑ | 複数ピクセルの多数決による色判定 | 
毎回同一のピクセル位置に各ブロック置き場が位置するように画像を変換する | 画像を台形補正し正方形にする | 
 | ブロック置き場の四隅を推定する | 
上位機能：ブロックが配置されたカラーサークルの位置とブロックの色を推定する
実現方法の検討が必要

## Slide 15
機能の洗い出し「各交点サークルに置かれたブロックの色を推定する」
1次機能 | ２次機能 | JIRA
ブロックの色を推定する | 画像の差分を取る | 
上位機能：各交点サークルに置かれたブロックの色を推定する
実現方法の検討が必要

## Slide 16
機能の洗い出し「運搬経路を探索する」
1次機能 | ２次機能 | JIRA
運搬経路を探索する | 移動距離を計算する | 
上位機能：運搬経路を探索する
非機能要求：

## Slide 17
機能の洗い出し「ブロックを運ぶ」
1次機能 | ２次機能 | JIRA
運搬経路を探索する | 移動距離を計算する | 
ブロックを掴む |  | 
ブロック置き場を旋回する |  | 
ブロック置き場を通過する |  | 
上位機能：ブロックを運ぶ
非機能要求：確実に運ぶ

## Slide 18
機能の洗い出し「情報を送受信する」
1次機能 | ２次機能 | JIRA
上位機能：情報を送受信する
非機能要求：確実に情報の授受をする

## Slide 19: ①走行体ブロック 設計

## Slide 20
走行体の走りに関する要求
これからの要求から走りに関する要件を次のページに示す

## Slide 21
走行体の走りに関する要件
時間[s]
速度[mm/s]
400
要件
バッテリ電圧が8〜9[v]の時、
加速時は加速度を100[mm/s^2]一定に保つこと。
速度が200[mm/s]に達した場合、加速度は0[mm/s^2]にすること。
減速時は加速度を-100[mm/s^2]一定に保つこと。
バッテリー電圧が9[v]より大きい または8[v]以下の時は、
何も保障しなくてよい。
0
バッテリ電圧：8.0[V]
バッテリ電圧：9.0[V]
バッテリ電圧：7.0[V]
加速度[mm/s^2]
時間[s]
2
t
t+2
200
-200
0
2
t
t+2

## Slide 22
走行体の走りに関する検証仕様
時間[s]
速度[mm/s]
400
0
4
14
16
2
0
4
14
16
2
4800
移動距離[mm]
時間[s]
Start
Goal
4800
[mm]

## Slide 23
実機結果
Chart: 速度
Chart: 距離

## Slide 24
制御の目的①：走行体をキビキビ動かす。
走行体をキビキビ動かす
機能①：スムーズに走る
性能①：加速度○○m2/s^2
要素①：走行体の数学モデル
機能②：素早く目標速度に到達
性能②：応答時間○○秒
要素②：コントローラ
機能②：
性能②：
要素②：
性能②：車輪を滑らせない

## Slide 25
キビキビ制御
システム
制御の目的①：キビキビ制御システム
車輪
走行体
モーター
ドライバ
DCモータ
ギア
回転角
センサ
角速度[rad/s]
電圧[v]
A/D
converter
モーター
ドライバ
DCモータ
ギア
電圧[v]/電流[i]
トルク[Nm]
トルク[Nm]
デューティ比 [%]
目標速度 [m/s]
車輪角度 [deg]
乾電池
電圧[v]/電流[i]
光センサ
LED
A/D
converter
RGB値
光
光
目標角速度 [rad/s]
目標車輪速度
演算
目標左車輪速度 [m/s]
車輪速度
CTL
車輪速度
CTL
車輪速度
演算
右車輪速[rad/s]
左車
輪速
[rad/s]
目標右車
輪速[rad/s]
目標左車輪速[rad/s]

## Slide 27
制御の目的②：安定したライントレースを行う
安定したライントレース
機能①：ラインを検出する
性能①：検出率100%
要素①：カラーセンサー
機能②：ふらふらしない
性能②：参照軌道との誤差0
要素②：最適な制御パラメータ
機能②：
性能②：
要素②：

## Slide 28
制御の目的②：ライントレース制御システム
車輪
走行体
モーター
ドライバ
DCモータ
ギア
ライントレース制御
システム
回転角
センサ
角速度[rad/s]
電圧[v]
A/D
converter
モーター
ドライバ
DCモータ
ギア
電圧[v]/電流[i]
トルク[Nm]
トルク[Nm]
デューティ比 [%]
目標○○
角速度値[rad/s]
乾電池
電圧[v]/電流[i]
光センサ
LED
A/D
converter
RGB値
光
光
キビキビ
制御システム
目標
加速度
[m/s^2]
目標
角速度
[rad/s]

## Slide 29: ②自己位置・ライン推定 ブロック 設計

## Slide 30
〇〇

## Slide 31: ③データ通信ブロック 設計

## Slide 32
〇〇

## Slide 33: ④画像処理・Deep Learningブロック 設計

## Slide 34
〇〇

## Slide 35: ⑤経路探索・目標動作決定 ブロック 設計

## Slide 36
〇〇